Útépítések műszaki ellenőrzése

Utak építésekor a kivitelezők rendszeresen elmulasztják az aszfalt utak csatlakozásánál a tervezők által előírt fugaszalagok használatát.

A sávcsatlakozásoknál az újonnan érkező meleg aszfalt sosem épül össze a már meglévő, meghűlt (vagy régi) aszfaltsávval. Ezen találkozási vonalnál az aszfaltsávok között legkésőbb egy éven belül hézag jelenik meg. A keletkezett hézagba a csapadék beszivárog, télen megfagyva megkezdődik az út romlása, amely előbb-utóbb kátyúsodáshoz vezet.

Ez a probléma fokozottan fennáll az útpadkánál, járdaszegélynél, valamint az úton található műtárgyak (csatornalefolyó, stb.) esetében.

A kivitelezés ellenőrzése során mindenképpen a megrendelőnek, tulajdonosnak, tehát az önkormányzatnak kell ellenőriznie a kivitelezés minőségét és így a csatlakozásoknál a fugaszalag meglétét.

Kátyúzás során is szükségessé válik a fugaszalag elhelyezése a kátyúk pereménél, hiszen itt is fennáll az, hogy a meleg aszfalt nem köt össze a hideg felülettel.

Útfelbontásoknál (víz-gázvezeték, csatorna fektetés, javítás) is szükség van a szalag használatára a helyreállításkor.

Amennyiben a kivitelezés során sem az útépítéskor, sem a kátyúzáskor, útjavításkor nem használták a fugaszalagot, úgy utólagosan célszerű a csatlakozó felületet egy DUNAFLEX 40x4 mm-es öntapadó bitumenes fugaszalaggal letakarni, amely megakadályozza a csapadék beszivárgását a szabad szemmel még nem látható résekbe.

A fugaszalag beépítése hozzá tartozik a szakszerű útépítéshez, ne engedjék, hogy a kivitelező kispórolja.

Útjavítás szakszerűen közmunkásokkal

Még a jól kivitelezett aszfalt utak minősége is romlik az idők múlásával, elsősorban a tervezettnél nagyobb forgalomterhelés következtében. E romlási folyamatot elsősorban a repedések megjelenése mutatja.

A repedésbe befolyik a csapadék, amely téli időszakban megfagyva a repedést tágítja és nagyon rövid idő alatt kátyúhoz vezet.

A repedések szakszerű javítására a DUNAFLEX öntapadó modifikált bitumenes szalagok alkalmasak, melyet laboratóriumi vizsgálatok és a Magyar Közút által ellenőrzött próbabeépítések támasztanak alá.

A Beépítési technológia a Teljesítménynyilatkozat és az NMÉ letölthető www.dunaflex.hu honlapunkról.

A javítás módja olyan egyszerű, hogy a nem kell hozzá szakképzett útépítő, hanem a leírt technológia betartásával közmunkások is el tudják végezni:

- a repedés tisztítása, pormentesítése (esetleg kellősítés)

- az öntapadó szalag elhelyezése (rátaposással)

- a szilikonos fólia eltávolítása és a felület szükség szerinti hintése homokkal, mészkőliszttel, stb.

- a szalag beépülését a repedésbe a forgalom (az autókerék) végzi

A beépítés rendkívül gyors, a forgalomelterelés a javításra kerülő szakaszról (sávlezárás) csak maximum fél órát vesz igénybe. Evvel a módszerrel az út élettartama kb. 5 évvel meghosszabbítható.