TELJESITMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BŐRFUGA DS hézagkiöntő anyag

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BŐRFUGA DS SBS-sel modifikált kiöntőmassza 25 kg/doboz kiszerelésben.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

A BŐRFUGA DS hézagkiöntő anyag az aszfalt utak repedéseinek javítását szolgálja. A repedéseket megfelelő szerszámmal ki kell bővíteni, kitisztítani és kellősítés után megfelelő hőmérsékleten a BŐRFUGÁT ebbe a hézagba kell az erre a célra kifejlesztett célgéppel benyomni.

Aszfaltsávok csatlakozásánál, amennyiben a beépítés során nem alkalmazták a fugaszalagot, úgy a csatlakozás vonalát fel kell vágni és a szakma szabályai szerint ki kell önteni a Bőrfuga kiöntőmasszával.

A termék megfelel az MSZ EN 14188-1 szabvány előírásainak.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártó:

GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach-ung Bautenschutz GmbH &Co. KG

Importőr:

BITUNOVA  Kft

Forgalmazó:

KONSTRUKTÍV KFT

1165. Budapest, Nyílvessző u. 24.

Adószám: 10417397-2-42

Telefon/fax szám: 06-1-407-0349

E-mail: info@dunaflex.hu

Web: www.dunaflex.hu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható!

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A kiöntőmassza minőségét a vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően az MPA Dresden GmbH Georg-Schumann-Strassze 7 D-01187 Dresden minőségvizsgáló laboratórium ellenőrizte, melynek alapján a termék CE jellel rendelkezik.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A kiöntőmassza minőségét a vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően az MPA Dresden GmbH Georg-Schumann-Strassze 7 D-01187 Dresden minőségvizsgáló laboratórium ellenőrizte, melynek alapján a termék CE jellel rendelkezik.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható!

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Követelmények

DIN EN 14 188 Vizsgálati Egység Követelmények/ Jellemző érték

szerinti tulajdonságok eljárás határérték

Feldolgozási hőmérséklet 	SNV 671913 °C érték		 megadandó		 160 °C

Lágyuláspont			 EN 1427 °C 						≥ 85 93 ± 8

Sűrűség 25°C –on		 EN 13 880-1 g/ cm³ 		érték megadandó 	1,09 ± 0,05

Kúp penetráció 25°C –on	 EN 13 880-2 0,1 mm 		40-100 			60-75

Golyó penetráció és rugalmas visszaalakulás EN 13 880-3 %	 ≤ 60 			45-55

Hőállóság, kúppenetráció 	EN 13 880-4 0,1 mm		 40-100			 66

Hőállóság,rugalmas visszaalakulás EN 13 880-4 %		 ≤ 60 			40-50

Eredeti terülési hossz 		EN 13 880-5 mm 		≤ 3 			< 2

Hőigénybevétel utáni terülési hossz EN 13 880-5 mm 		≤ 3 			< 2

Aszfalttal való összeférhetőség EN 13 880-9 -			 megfelelt		 megfelelt

Tapadási és tágulási képesség - 20°C-on EN 13 880-13 -	megfelelt 		megfelelt

. Maximális feszültség N/mm2					 0,75 			0,75

. Maradék feszültség a kísérlet után N/mm2			 - 			< 0,25

Tapadási képesség -						 megfelelt 		megfelelt

. Húzófeszültség			 EN 13 880-10 N/mm2 		≤ 0,48 			0,066

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termék megfelel a vonatkozó MSZ EN 14188-1 szabvány előírásainak, melyet a CE jel is tanusít.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2015. március 13.

Szokody László

Ügyvezető igazgató