Beépítési technológia
DUNAFLEX öntapadó szalagok

beépítése aszfalt utak készítésekor, javításakor

ISO 9001

A hidegen beépíthető szalagok fő funkciója az aszfalt utak csatlakozási hézagainak rugalmas, vízhatlan tömítése.

A DUNAFLEX szalag magas polimer tartalmú bitumenes tömítő szalag, amely hidegen kerül beépítésre és a forró aszfalt beépítésénél megolvadva biztosítja a vízhatlan csatlakozást.

A DUNAFLEX szalagok használata a teherhordó rétegek csatlakozásánál is ajánlott, de a kopóréteg beépítésekor feltétlenül szükséges.

Modifikált bitumennel készült aszfalt utaknál a fugaszalag használata rendkívül előnyös, hiszen nemcsak vízhatlan csatlakozást biztosít, hanem dilatációs mozgásokat is lehetővé tesz.

Felhasználási területek

- Új aszfaltréteg kialakításánál a meglévő (kihűlt) réteghez való csatlakozás

- Útsávok építésénél oldalcsatlakozás kialakítása

- Az aszfalttól eltérő anyagú műtárgyakhoz (csatornafedél, tűzi vízcsap) való csatlakozás

- Járdaszegélyhez való csatlakozás

- Kátyúzásnál, kis felületi javításoknál

Beépítési technológia

A szalagokat függőleges felületre kell elhelyezni a fogadófelület megfelelő előkészítés után.

A függőleges felület lehetőleg szennyeződésmentes és megfelelően egyenes legyen. Az előzőleg elkészült, már kihűlt aszfaltsáv oldalát függőlegesre kell levágni, a laza részeket el kell távolítani, hogy megfelelő fogadó felület alakuljon ki. Általában ezek a felületek a folyamatos forgalom miatt már porosak, ezért feltétlenül kellősíteni kell. A fogadófelület minden esetben száraz legyen, hiszen a víz az öntapadó szalag tapadását és a későbbi olvasztott csatlakozást is megakadályozza.

Kellősítő anyagként oldószeres modifikált bitument ajánlunk, amely gyors száradással, gyors munkavégzést tesz lehetővé. Alkalmazásával a poros felületek újra tapadó képesek lesznek. A kellősítő anyagot vagy ecsettel (kenéssel) vagy szórással juttatjuk a szigetelendő peremre.

A Dunaflex tömítőszalagokat rakjuk ki a munkahézagok (peremek) mentén és vágjuk le a kívánt hosszakat. A szalag alsó oldalára hordtuk fel az öntapadó ragasztóanyagot, amely elősegíti az elsődleges tapadást. Ennek megfelelően a terméket úgy kell a fogadófelületre felhelyezni, hogy a védő szilikonos fólia rajta marad és azon keresztül lehet nyomással a biztonságos tapadást elérni.

A tömítőszalagot a kopóréteg fölé 4 mm túlnyúlással kell beépíteni, és a szilikonos fólián keresztül lapos, tompa eszközzel a tapadást növelni kell. Ezután, közvetlen a forró aszfalt érkezése előbb kell a szilikonos fóliát eltávolítani, majd a forró burkolati réteg hengerelésekor, azzal együtt kell simára hengerelni. Az új kopóréteg építésénél forró aszfalt hőhatásától a szalag megolvad és hézagmentes kötést hoz létre a két felület között.

Kivitelezői tapasztalat:

- Melegben, nyári időszakban minden esetben a szalagot hűvös, naptól védett helyen kell tárolni és a kivitelezés során csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad kivenni a dobozból.

Elsősorban nyári időszakban – ha a fogadófelület frissen elkészített, kellően levágott aszfalt – nem szükséges kellősítés.

- Hidegben, téli időszakban célszerű a terméket felhasználás előtt legalább 24 órán keresztül fűtött helyen tárolni a beépítés megkönnyítése érdekében.

Hideg időben – különösen ha a fogadófelület hideg, és nedves – célszerű a tisztítás után lánggal a fogadófelületet megmelegíteni kb. 25-40 °C-ra és ebben az esetben a kellősítés elhagyható.

A keresztmetszeti méretek az aszfaltréteg vastagságától függően:

40 x 4 mm

40 x 8 mm

Szükség esetén 10.000 méter feletti mennyiségben ettől eltérő méretek is gyárthatók.

| Minőségi jellemzők | Vizsgálati módszer | Követelmény | Mért érték |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastagság |  | 4 mm ±10 % | Megfelelt |
|  |  | 8 mm ±10 % | Megfelelt |
| Szélesség |  | 40 mm ±10 % | Megfelelt |
| Lágyuláspont | MSZ EN 1227 | min. 90 °C | 102 °C |
| Hőállóság | MSZ 135-1 | min. 90 °C | 100 °C-on megfelel |
| Penetráció 25 °C-on | MSZ EN 1426 | 30-50 között | 39,2, 33-5, 39,0 |
| Rugalmas visszaalakulás | MSZ EN 13880-3 | min.40 % | 55 %, 50 % |
| Tapadó szilárdság | e-ÚT 07.03.21:2000 | min. 0,4 MPa | 0,529 MPa, 0,509 MPa |
| Meleg megfolyás | MSZ EN 13880-5 | 60 °C-on 75°-os szögben 5 órán át | Megfelel, 0 mm megfolyás |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ 135-1 (50 mm-es Ø) | - 15 °C | - 18 °C-on megfelel |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ 1109 (30 mm-es Ø) | - 10 °C | - 15 °C-on megfelel |

Kiszerelési egységek:

| Típus | fm/tekercs | fm/doboz | fm/raklap |
| --- | --- | --- | --- |
| 40x4 mm | 15 | 60 | 1440 |
| 40x8 mm | 10 | 40 | 960 |

Csomagolás, tárolás, jelölés

A DUNAFLEX szalagok gyűjtőcsomagolása fokozottan védi a tekercseket, a dobozokban a szalagokat elválasztó hullámkarton lemezekre távtartókat helyeztünk, így a termékek nem egymást nyomják, hanem formájukat megtartva könnyebb beépíteni.

A DUNAFLEX szalagot eredeti csomagolásban kell tárolni, napsugárzástól, sugárzó hőtől és nedvességtől védett, fedett, zárt területen.

Tárolhatóság max. 12 hónapig.

Budapest, 2021. 05. 01.

A termék alkalmazását és műszaki paramétereit az ÉMI által kibocsátott

A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmazza.

Részletes dokumentáció, beépítési fotó, megtalálható és letölthető a www.dunaflex.hu honlapon.

Gyártó és forgalmazó: Rónai Tibor ev. (Raktár: 1201. Budapest, XX., Helsinki út 63.)

Értékesítés: Krisztián Imréné 06-30-902-9607 marika@dunaflex.hu 			www.dunaflex.hu