TELJESITMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DUNAFLEX  R 40x4

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DUNAFLEX R 40x4 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag

Gyártási dátum: a csomagoláson található

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépítési, útjavítási célokra

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, csatlakozási élek lefedésére, 1-5 mm szélességű repedések javítására.

A beépítés az A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelésnek (NMÉ) megfelelően.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

KONSTRUKTÍV KFT

1165. Budapest, Nyílvessző u. 24.

Adószám: 10417397-2-42

Telefon/fax szám: 06-1-407-0349

E-mail: info@dunaflex.hu

Web: www.dunaflex.hu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható!

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A 2003/656/EK bizottsági határozat alapján a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerint: (4) rendszer

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 117714-2012-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható!

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható!

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| FUGASZALAGOK ÉS JAVITÓSZALAGOK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI |
| --- |
| MÉRETEK: R 40x4, |  |  |
| Minőségi jellemzők | Vizsgálati módszer | Követelmény | Mért érték |
| Vastagság |  | 4 mm ±10 % | Megfelelt |
| Szélesség |  | 40 mm ±10 % | Megfelelt |
| Lágyuláspont | MSZ EN 1227 | min. 90 °C | 115, 117 °C |
| Hőállóság | MSZ 135-1 | min. 90 °C | 100 °C-on megfelel |
| Penetráció 25 °C-on | MSZ EN 1426 | 30-50 között | 39,2, 33-5, 39,0 |
| Rugalmas visszaalakulás | MSZ EN 13880-3 | min.40 % | 55 %, 50 % |
| Tapadó szilárdság | e-ÚT 07.03.21:2000 | min. 0,4 MPa | 0,529 MPa, 0,509 MPa |
| Meleg megfolyás | MSZ EN 13880-5 | 60 °C-on 75°-os szögben 5 órán át | Megfelel, 0 mm megfolyás |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ 135-1 (50 mm-es Ø) | - 15 °C | - 18 °C-on megfelel |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ EN 1109 (30 mm Ø) | - 10 °C | - 15 °C-on megfelel |

A táblázatban rögzitett mérési módszerek és eredmények és a beépítésre vonatkozó utasítások megegyeznek az ÉMI által A-141/2014. számú Nemzeti Műszaki Értékeléssel.

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította·ki

- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése (MKEH-128/22/2013/FHÁ), valamint

- az A-141/2014 jelzetű, és 2014. 09. 29. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett adatok alapján.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termék minősége megfelel az ÉMI által 2014. 09.29. napján kiadott NMÉ előírásainak.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2014. november 19.

Szokody László

Ügyvezető igazgató