| 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kereskedelmi elnevezés: | DUNAFLEX R repedésjavító modifikált bitumenes javítószalag |
| Felhasználási terület: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: REACH regisztrációs szám: | építőipar, útépítés A DUNAFLEX-R repedésjavító szalag alkalmazásával az utak élettartama jelentősen megnövelhető. A spontán kialakult repedések gyors javításával, illetve az aszfaltcsatlakozások lezárásával megakadályozzuk a csapadék beszivárgását a résekbe. DUNAFLEX R repedésjavító modifikált bitumenes javítószalag 40x4 mm-es és 40x8 mm-es termékek felhasználása aszfalt-utak repedéseinek, illetve az aszfaltsávok csatlakozásainak fölülről történő, vízszintes tömítése, lezárása. |
| Gyártó cég: Cím: Telefon: Elsősegély telefon: | KONSTRUKTÍV KFT H-1165 Budapest, Nyílvessző u.24. Tel. (36-1) 291-5389 Fax. (36-1) 291-5389 |
| Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: | KONSTRUKTÍV KFT H-1165. Budapest, Nyílvessző u.24. Tel. (36-1) 291-5389 Fax. (36-1) 291-5389 |
| Sürgősségi telefon: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |
|  | 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA |  |
|  | 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása A termék osztályozása és címkézése az 1999/45/EK irányelv és a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján készült. |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek Nem jelölt keverék az EC directiva szerint |  |
|  | Káros egészségi hatások: hidegen történő felhasználáskor nincs káros egészségi hatás Ismételt expozíció: kötelező a védőkesztyű használata, mivel feldolgozás közben az öntapadó ragasztó ráragadhat a bőrre, de nincs semmiféle bőrizgató hatása. |  |
|  | Káros környezeti hatások: Ez a termék vízi és szárazföldi élőlényekre kevéssé veszélyesnek. és biológiailag teljes egészében lebomlónak tekinthető. A bitumenes hulladékok a természetben nehezen bomlanak el, ezért azokat el kell különíteni és ártalmatlanítani kell /a hulladékkezeléssel kapcsolatban további információk a 13. pontban). |  |
|  | Fizikai-kémiai veszélyek: Nincs különösebb gyulladási vagy robbanási veszély. |  |
|  | 2.3 Egyéb veszélyek További veszély nem ismert. A termék nem tartozik az 1907/2006/EK, XIII. Mellékletének (PBT, vPvB) hatálya alá. |  |
|  | 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK |  |
|  | 3.2. Keverékek | DUNAFLEX R repedésjavító modifikált bitumenes javítószalag Bitumen, ásványi őrlemények, szálas anyagok, elasztomer - műanyagok. Bitumen: |  |
|  |  | CAS-szám: 8052-42-4 EK-szám: 232-490-9 | EU-jel: nincs R-mondatok: nincs nincs osztályozva. |  |
|  | 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK |  |
|  | 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: |  |
|  | Általános információ: | A szennyezett ruhát le kell venni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Belélegezve: | Belégzése semmiféle egészségi hatást nem okoz. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: | Az érintett bőrfelületet le kell mosni szappannal és vízzel. Vízzel leöblíteni. |  |
|  | Szembe jutva: | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percen keresztül kell öblíteni. |  |
|  | Lenyelve: | Nem szabad hánytatni, természetes úton képes távozni a szervezetből. Orvoshoz tanácsos fordulni! |  |
|  | 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Nem ismert. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem ismert. |  |
|  | 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK |  |
|  | 5.1 Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: | Vízpermet, oltóhab, oltópor, CO2, homok. |  |
|  | 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek. | A tökéletlen égés és a termolízis olyan többé-kevésbé mérgező gázokat termel, mint a CO, CO2, különböző szénhidrogének, aldehidek és kormok. Belélegzésük nagyon veszélyes. |  |
|  | 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: | Külső levegőtől független légzésvédelem. |  |
|  | Besorolás: | „D” tűzveszélyességi osztály |  |
|  | 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL |  |
|  | 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |
|  | Személyes intézkedések: | Védőruházat. |  |
|  | 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: | A szétszóródott anyagot össze kell szedni. Nem szabad, hogy a szilárd anyagdarabok csatornába, vízfolyásokba jussanak. |  |
|  | 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: | A kiszóródott terméket mechanikailag fel kell szedni. A kitettség (expozíció) kockázatának függvényében védőkesztyűt, és védőruházatot kell viselni a felhasználás során. |  |
|  | 6.4 Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat. |  |
|  | 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS |  |
|  | 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | A termékek felhasználása általában szabad téren történik, de zárt térben is használható. A termék beépítésekor normál hőmérsékletű viszonyok között, nyílt láng használata nem szükséges. +5 C alatti hőmérsékleten, illetve nedves fogadófelület esetén a fogadó felület kiszárítása, felmelegítése nyílt lánggal esetenként szükséges, a vonatkozó biztonságtechnikai előírások mellett. |  |
|  | 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
|  | Tárolás: | A terméket eredeti csomagolásukban fedett, napsugárzástól védett helyen kell tárolni, mert így a termékek minőségüket megőrzik. |  |

|  | 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8.1 Ellenőrzési paraméterek |  |
|  | További információ: | Lásd. 7. pontban leírtakat. |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: - |  |
|  | 8.2 Az expozíció ellenőrzése Általános védekezési és higiéniai intézkedések: |  |
|  | Légzésvédelem: | nem szükséges. |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg. |  |
|  | Kézvédelem: | A szénhidrogéneket át nem engedő és azoknak ellenálló kesztyű. Ajánlott anyagok: Összekenődés vagy korlátozott érintkezés esetén: Polikloroprén. Vastagság >0,7 mm – Átjutási idő az EN 374-3 szerint: >60 perc. Nitril. Vastagság >0,3 mm – Átjutási idő az EN-374-3 szerint: >60 perc. |  |
|  | Bőrvédelem: | Munkaruházat. |  |
|  | Munka higiénés követelmények: | A vegyi anyagokra vonatkozó jó ipari higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. El kell kerülni a terméknek a bőrfelülettel való hosszantartó és ismételt érintkezését. A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. A termék használata közben sem enni, sem inni sem pedig dohányozni nem szabad. |  |
|  | 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |  |
|  | 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
|  | Halmazállapot: | szilárd |  |
|  | Szín: | fekete |  |
|  | Szag: Gyulladási hőmérséklet: | jellemző „bitumenes” szag kb 490 oC |  |
|  | 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG |  |
|  | 10.1. Távol tartandó anyagok: | Erős savak és oxidálószerek |  |
|  | 10.2. Kerülendő körülmények: | Hő, láng és szikra. |  |
|  | 10.3. Veszélyes reakciók: | A tökéletlen égés és a termolízis olyan, többé-kevésbé mérgező gázokat termel, mint a CO, CO2, különböző szénhidrogének, aldehidek, stb. és kormok. Ezek belégzése igen veszélyes. |  |
|  | 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |
|  | 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ belélegzés: Nem osztályozott. A gyakori és hosszantartó érintkezés a bőr irritációját okozhatja. A bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés károsítja a bőr zsírsavrétegeit, és bőrbetegséget okozhat. |  |
|  | Akut orális toxicitás: LD50 patkány Dózis: 5.001 mg / kg Akut dermális toxicitás: LD50 patkány Dózis: 2,001 mg / kg |  |
|  | 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |
|  | 12.1 Toxicitás Ökotoxicitás: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | Elimináció: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | 12.2. Bioakkumulációs potenciál: | Nem várható jelentős biológiai felhalmozódás. |  |
|  | 12.3. Vízi toxicitás: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | Egyéb információ: | Nem szabad, hogy a kisebb darabok vízfolyásokba vagy csatornába kerüljenek. |  |
|  | 12.4. Biodegradáció: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | Vízveszélyeztetési osztály: | Nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem felel meg a szükséges feltételeknek. PBT: Nem alkalmazható vPvB: Nem alkalmazható 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. Ez a termék a becslések szerint a lassú biológiai lebomlású. Nem várható bioakkumuláció az élelmiszer láncok a környezetben. Elemzés ökológiai hatások nem végeztek erről a termékről. Kiömlés esetén ártalmas lehet vízi szervezetekre. |  |
|  | 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK |  |
|  | 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet na hulladékjegyzékről) A termék hulladéka nem veszélyes, EWC kód: 170302 |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | A csomagolóanyagot ugyanúgy kell ártalmatlanítani, ahogyan a hulladéknak minősített terméket. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |
|  | 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK |  |
|  | A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru (ADR/RID, ADNR, IMDG, IATA). |  |
|  | 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK |  |
|  | 15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: 94/33/EK irányelv alapján az anyaggal végzett tevékenység fiatal személyek esetén részben, vagy egészben korlátozott. 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelkezés érvényes kiadása szerint a termék nem jelölésköteles. 1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007. (VI.7) EüM (1907/2006/EK. szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |
|  | Tűzvédelem: | 28/2011.(IX.6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény és 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet |  |
|  | 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |
|  | Ebben a biztonsági adatlapban található információk a kiadás illetve revízió időpontjában ismereteink szerint a valóságnak megfelelek és korrektek. Azonban ennek az információnak és ajánlásoknak a pontosságára és teljességére nem nyújtunk garanciát, illetve jótállást. A DUNAFLEX R repedésjavító modifikált bitumenes javítószalag szalagok felhasználása az érvényes beépítési technológiának megfelelően történjen, mely a gyártó honlapján megtalálható, letölthető. A felhasználás körülményeit társaságunknak nem áll módjában ellenőrizni. A felhasználó felelőssége a DUNAFLEX R repedésjavító modifikált bitumenes javítószalag biztonságos felhasználási feltételeinek megteremtése, az érvényben lévő törvények és szabályozások követése. |  |
|  | EU-jel: Nem jelölt EC direktíva szerint R-mondatok:- |  |

Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Gyártói adatlap

Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK és a 453/201/EU  rendelete alapján készült.

IPCS International Programma on Chemical Safety  adatbázis.

ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis

Felhasználva: A gyártó cég biztonsági adatlapja a termékről.

A biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné 06-209-832-308

A gyártó adatai alapján (2008.01.04.) készítette az AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.)

Felülvizsgálat oka:

A 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint készített.

| Felülvizsgálat: fejezet változás tárgya dátum 1-16 teljes átdolgozás 2014.11.28 |  |
| --- | --- |